## Slide 1
CU-BEMS 資料集選用與
Floor 6 Zone 1 視覺化
資料庫對比 · 欄位映射 · 時序圖表 · 論文 claim boundary
主範圍建議：Chamchuri 5 Building · Floor 6 · Zone 1
資料定位
Zone-level benchmark
不是 3D full-field ground truth
先用同一 zone 做乾淨對照，其他 floor-zone 只做補充泛化檢查。
資料來源：2345-5634-1-PB；Three-Factor-Digital-Twin 程式碼與論文草稿。時序圖為接入模板，需以本機原始 CSV 置換。

## Slide 2
01
資料庫對比
CU-BEMS 在兩篇研究中的使用方式不同
同一公開資料集，但任務、欄位與 claim boundary 不同。
比較項目 | 2345-5634-1-PB | 本論文建議選用
使用範圍 | Chamchuri 5 Building · Floor 6 · Zone 1 | 同樣以 Floor 6 Zone 1 作主要對照
研究任務 | LSTM 預測未來室內溫度；rule-based AC on/off | C1/C2/C3 三因子 device-response benchmark
主要欄位 | indoor temperature；AC electricity consumption → AC status | temperature / humidity / illuminance / AC power / lighting power / plug load
模型定位 | 單一 zone 的 AC 控制模擬 | public task-aligned benchmark；非 3D 場驗證
最重要限制 | 沒有濕度、照度空間場驗證 | 沒有單房間幾何、家具遮蔽與 8-corner ground truth
決策：主對照採 Floor 6 Zone 1；其他 floor-zone 不混入主訓練，只放補充泛化測試。
資料來源：2345-5634-1-PB；Three-Factor-Digital-Twin 程式碼與論文草稿

## Slide 3
02
資料範圍選用
為什麼主資料範圍選 Floor 6 Zone 1
選用邏輯是「可對照、可解釋、避免混合異質 zone」。
評估準則 | Floor 6 Zone 1 | 全部 floor-zone 混合
文獻對照性 | 高：與 2345 論文一致 | 低：對照關係模糊
資料連續性 | 高：該文指出較完整且連續 | 不一定：不同區域缺漏狀況不同
物理同質性 | 較高：單一 zone 內部關係較穩定 | 較低：空調、照明、人流與空間大小混雜
論文防守性 | 強：清楚說明 single-zone benchmark | 弱：易被質疑為跨區混合訓練
適合用途 | 主 benchmark | 補充 robustness / leave-one-zone-out
論文主張邊界
CU-BEMS 只能支持 zone-level external benchmark；不能支持本研究的單房間 3D dense-field validation。
資料來源：2345-5634-1-PB；Three-Factor-Digital-Twin 程式碼與論文草稿

## Slide 4
03
欄位映射
Floor 6 Zone 1 可取用欄位與論文任務對應
AC / lighting power 是設備活動 proxy，不等於完整控制指令。
資料類型 | 標準化欄位 | 論文用途 | 注意事項
時間 | timestamp | horizon prediction / chronological split | 需保持時間順序，不做 random split
溫度 | temperature_c | C1 / C3 input and target | zone-level sensor，不是 3D 空間點
濕度 | humidity_pct | C1 / C3 input and target | 可做 device response，但不是濕度場 ground truth
照度 | illuminance_lux | C2 / C3 input and target | ambient light 與單房間幾何光學不完全對應
AC 用電 | ac_power → ac_active | AC response proxy | 不能推論風量、風向、模式
照明用電 | lighting_power → light_active | lighting response proxy | 不能還原燈具幾何配置
插座負載 | plug_load_kw | auxiliary feature | 只作額外用電負載，不作主因果變數
資料來源：2345-5634-1-PB；Three-Factor-Digital-Twin 程式碼與論文草稿

## Slide 5
04
時序視覺化
Floor 6 Zone 1 溫度、濕度、照度時序變化圖
圖表模板：目前未提供原始 CSV；實際報告需以 Floor 6 Zone 1 數值重新生成。
Chart: Temperature
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00
Temperature °C | 27.2 | 27.1 | 27 | 27.2 | 26.8 | 26.1 | 25.8 | 25.9 | 26.2 | 26.8 | 27.1 | 27.2
Chart: Humidity
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00
Humidity %RH | 65 | 66 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 58 | 59 | 61 | 63 | 64
Chart: Illuminance
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00
Illuminance lux | 5 | 5 | 8 | 40 | 350 | 580 | 620 | 560 | 420 | 120 | 20 | 8
實際產圖規格：x 軸 timestamp；y 軸分別為 temperature_c、humidity_pct、illuminance_lux；建議可疊加 AC / lighting active 的事件標記。
注意：目前對話中未提供 CU-BEMS 原始 CSV，因此此頁為接入模板，不代表 Floor 6 Zone 1 真實值。

## Slide 6
05
任務設計
從 Floor 6 Zone 1 建立 C1 / C2 / C3 三類 benchmark
把 zone-level 時序資料拆成與本論文相容的 device-response 任務。
C1 · AC response
features:
temperature, humidity, ac_power, plug_load, ac_active
targets:
future temperature, future humidity
C2 · Lighting response
features:
illuminance, lighting_power, plug_load, light_active
target:
future illuminance
C3 · Event delta
features:
三因子初始值 + AC/light power + event direction/kind
targets:
Δtemperature, Δhumidity, Δilluminance
切分方式：chronological 70/30 split；比較對象：persistence、linear regression、hybrid digital twin readout。
資料來源：2345-5634-1-PB；Three-Factor-Digital-Twin 程式碼與論文草稿

## Slide 7
06
結論
可放進論文與口頭報告的最終說法
資料選用要保守，才能避免被問「CU-BEMS 是否真的支援你的 3D 模型」。
本研究選用 CU-BEMS 中 Chamchuri 5 Building 的 Floor 6 Zone 1 作為主要 public task-aligned benchmark。此範圍與 Ameeruddin et al. 的 AC control 研究一致，且可降低跨樓層、跨區域混合造成的資料異質性。
可使用欄位：temperature、humidity、illuminance、AC power、lighting power、plug load。
可支持主張：zone-level device response 與 public benchmark 對照。
不可支持主張：單房間 3D full-field MAE、8-corner sensor calibration、家具遮蔽自由空間驗證。
其他 floor-zone 建議放在補充實驗：cross-zone robustness，不放入主訓練。
下一步：匯入 Floor 6 Zone 1 原始 CSV 後，將第 5 頁示意圖替換為真實溫濕照度時序圖。
資料來源：2345-5634-1-PB；Three-Factor-Digital-Twin 程式碼與論文草稿